OFERTA

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/5/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

58–200 Dzierżoniów

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów), fax |
| --- | --- | --- |

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |

Ja (my) niżej podpisany(i), składając niniejszą Ofertę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), oświadczam(y), że:

  - Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.

  - Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian.

  - CENA oferowana za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

......................... PLN (słownie: ................................... PLN), w tym:

bez podatku VAT: ......................... PLN (słownie: .................................... PLN)

stawka podatku VAT: ……%

podatek VAT: ............................... PLN (słownie: .................................... PLN)

  - Termin płatności faktur VAT: 30 dni

  - Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, od dnia otwarcia licząc.

  - Akceptuję(-emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ.

  - W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (-emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, pod rygorem wynikającym z art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*.

  - Nie uczestniczę(-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

  - Wskazuje(-my) w ofercie następujące części zamówienia, których wykonanie powierzę (-ymy) podwykonawcom:

- …………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………

  - Wadium w wysokości ……………… PLN zostało wniesione w formie: ……………………. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek w banku ………………………………………… nr rachunku …………………………….

  - Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

PODPIS(Y):

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Dokumenty załączone do Oferty:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

TABELA OCENY TECHNICZNEJ

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/5/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

58-200 Dzierżoniów

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

TABELA OCENY TECHNICZNEJ

| L.p. | Parametr Opis techniczny minimalnych parametrów jakościowych | Parametr Zaoferowane cechy techniczne parametrów (należy podać dokładnie w formie liczbowej/opisowej) |
| --- | --- | --- |
| Podwozie |
|  | Wersja podwozia: |
|  | 3-osiowy |  |
|  | oś tylna wleczona (skrętna) |  |
|  | fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2014 r. |  |
|  | DMC max 26 ton z zabudową przy pełnym obciążeniu |  |
|  | Silnik: |
|  | diesel |  |
|  | pojemność: min.12,00 l |  |
|  | moc: min. 420 KM |  |
|  | pojazd spełniający wymagania Euro 6 |  |
|  | zużycie paliwa, max. 45 l/100km |  |
|  | emisja CO2 max. 1200 g/km |  |
|  | siatka ochronna przeciw owadom, przed chłodnicą |  |
|  | hamulec silnikowy |  |
|  | sprężarka powietrza |  |
|  | Sprzęgło i skrzynia biegów: |
|  | sprzęgło tarczowe |  |
|  | silnik przystosowany do odbioru mocy (NMV) |  |
|  | Opony i felgi: |
|  | obręcze kół min. 22,5” |  |
|  | opony wzmocnione odporne na uszkodzenia spowodowane najeżdżaniem na krawężniki, dostosowane do nośności |  |
|  | koło zapasowe zamocowane lub umiejscowione w pojeździe |  |
|  | osłony nakrętek kół |  |
|  | Rama i elementy zabudowy ramy: |
|  | wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | mocowanie akumulatorów jeden obok drugiego |  |
|  | zbiornik paliwa min. 300 l |  |
|  | zamek zbiornika |  |
|  | układ wydechowy z rurą wyprowadzoną w górę wylot regularny |  |
|  | zderzak, narożniki stalowe |  |
|  | zderzak, środkowy z zaczepem holowniczym. |  |
|  | tylna belka przeciwwjazdowa |  |
|  | Układ hamulcowy: |
|  | hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej |  |
|  | EBS z ABS i ASR |  |
|  | zbiornik sprężonego powietrza, stalowy |  |
|  | przyłącze do napełniania sprężonym powietrzem |  |
|  | hamulec postojowy z akustycznym sygnałem ostrzegawczym |  |
|  | Zewnętrzna strona kabiny: |
|  | kabina kierowcy dzienna |  |
|  | kabina kierowcy wzmocniona |  |
|  | tylna ściana kabiny, bez okna |  |
|  | kabina amortyzowana |  |
|  | mechanizm przechylania kabiny kierowcy, mechaniczny i hydrauliczny |  |
|  | szyba przednia przyciemniona fabrycznie w górnej części zgodnie z przepisami Ruchu Drogowego |  |
|  | luk dachowy/ klapa wentylacyjna w dachu |  |
|  | wejście do kabiny kierowcy z lewej i prawej strony |  |
|  | lustro przednie podgrzewane |  |
|  | główne lustro podgrzewane i elektrycznie regulowane |  |
|  | lustro szerokokątne ogrzewane |  |
|  | lustro rampowe podgrzewane |  |
|  | min. 2 kluczyki z pilotem |  |
|  | system zamków z zamkiem centralnym |  |
|  | światła ostrzegawcze – zabezpieczone kratką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi: listwa z 2 lampami ostrzegawczymi na kabinie w kolorze pomarańczowym lub 2 pomarańczowe światła ostrzegawcze LED (kogut) |  |
|  | Wnętrze kabiny: |
|  | kabina 3-osobowa |  |
|  | fotel kierowcy amortyzowany, komfortowy |  |
|  | fotel pasażera amortyzowany, komfortowy |  |
|  | fotel środkowy, z pasem bezpieczeństwa |  |
|  | tapicerka welurowa foteli |  |
|  | pokrowce na fotele ze skóry sztucznej |  |
|  | kierownica wielofunkcyjna |  |
|  | dywaniki podłogowe, gumowe, po obu stronach |  |
|  | roleta przeciwsłoneczna boczna, po stronie kierowcy |  |
|  | szyby elektryczne, po obu stronach |  |
|  | zintegrowana tablica wskaźników w języku polskim |  |
|  | tachograf cyfrowy |  |
|  | sygnalizator ostrzegawczy jazdy wstecz |  |
|  | diagnoza On-Board |  |
|  | komputer pokładowy menu w języku polskim |  |
|  | radio CD |  |
|  | radio CB+ zintegrowana antena |  |
|  | przetwornica napięcia 24/12V, 10A |  |
|  | złącze 12 V/15 A, dla dodatkowych odbiorników |  |
|  | gniazdo 24 V/15 A |  |
|  | oświetlenie stopni wejściowych w drzwiach |  |
|  | światła doświetlające otoczenie pojazdu |  |
|  | klimatyzacja automatyczna |  |
|  | schowek na dokumenty formatu A4 |  |
|  | złącze pneumatyczne w kabinie kierowcy |  |
|  | Elektryka / Elektronika: |
|  | akumulatory 12 V 2 x min. 220 Ah, małoobsługowe lub bezobsługowe |  |
|  | kratki ochronne na reflektorach, metalowe |  |
|  | reflektory przeciwmgielne, halogenowe |  |
|  | boczne światła obrysowe |  |
|  | światła obrysowe LED |  |
|  | ogranicznik prędkości 90 km/h |  |
|  | system wspomagający ruszanie |  |
|  | wszystkie światła i lampy zabezpieczone kratką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi |  |
|  | Pozostałe wyposażenie: |
|  | apteczka wraz z wyposażeniem |  |
|  | trójkąt ostrzegawczy |  |
|  | przenośna, akumulatorowa lampa ostrzegawcza LED, z uchwytem |  |
|  | podnośnik pojazdu teleskopowy min. 12 t |  |
|  | wąż do pompowania kół |  |
|  | pistolet na sprężone powietrze, z elastycznym przewodem |  |
|  | 2 kliny pod koła, zamocowane w dostępnym miejscu |  |
|  | gwarancja na zespół napędowy min. 3 lata lub min. 450 000 km |  |
|  | tabliczki, druki w języku polskim |  |
|  | kierownica po lewej stronie |  |
|  | pojazd do ruchu prawostronnego |  |
| Zabudowa |
|  | Zbiornik cylindryczny: |
|  | zamykane dno zabudowy o pojemności min. 10 m3 |  |
|  | wykonany z blachy ze stali odpornej na korozję lub stopowej (niskowęglowej), grubość płaszcza min. 6 mm |  |
|  | grubość płaszcza i materiał oraz zastosowane powłoki lakiernicze mają spełniać warunki wytrzymałości wynikające z naprężeń spowodowanych wypełnieniem wodą i wypełnieniem osadem, oraz wytrzymałości na ścieralność powodowaną osadem mineralnym, a także odporność na korozję |  |
|  | pierścienie wzmacniające ciśnieniowo-próżniowo zbiornik |  |
|  | zbiornik posadowiony na podwoziu zgodnie z zaleceniami producenta podwozia, zapewniający odporność na wstrząsy |  |
|  | zbiornik podzielony na dwie części (wodną i szlamową) szczelną ścianą działową, czyli szczelną przegrodą (tłokiem) poruszaną pneumatycznie |  |
|  | przegroda ma tak pracować, aby jedna komora była wypełniona wodą czystą bezciśnieniowo, druga komora używana do przechowywania osadów z czyszczenia sieci kanalizacyjnej z podciśnieniem podczas zasysania mediów co najmniej 0,95 bar |  |
|  | przegroda ruchoma blokowana w każdej podanej pozycji automatycznie |  |
|  | sterowanie i praca przegrody (tłoka) z szafki sterowniczej |  |
|  | przegroda ruchoma z możliwością podziału zbiornika na komorę wody i szlamu w różnych objętościach |  |
|  | pokrywa tylna (dennica) zabezpieczona zaworem bezpieczeństwa |  |
|  | uruchamianie dennicy przez zawór sterowniczy umieszczony na końcu pojazdu |  |
|  | pomiędzy zbiornikiem a dennicą wysokiej jakości uszczelnienie odporne na czynniki zewnętrzne |  |
|  | fartuch wylotowy wystający poza gabaryty samochodu, w celu zabezpieczenia przed rozlewającymi się ściekami podczas opróżniania zbiornika, fartuch wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  | króciec ssania i opróżniania DN 125 uruchamiany pneumatycznie, z zasuwą w dolnej części dennicy, podłączenie perrot z zaślepką |  |
|  | króciec do napełniania zbiornika wodą DN 50 zaworem kulowym odcinającym 2” oraz zaślepką (zabudowany w obszarze pompy ciśnieniowej) |  |
|  | pneumatycznie uruchamiana zasuwa |  |
|  | przelew awaryjny poprowadzony pod samochód |  |
|  | właz inspekcyjny do komory wodnej min. DN 400 |  |
|  | wskaźnik napełniania komory wodnej |  |
|  | wskaźnik napełnienia komory szlamowej |  |
|  | wąż ssący DN 125 prowadzony w kasecie płasko zabudowanej na zbiorniku, lub kołowrocie |  |
|  | wąż ssący i ciśnieniowy prowadzony wspólnie |  |
|  | wysięgnik teleskopowy lub wysuwany |  |
|  | długość węża ssącego min. 20 m z końcówką stalową |  |
|  | funkcje węża ssącego – odchył, wysuw, rozwijanie, zwijanie – uruchamiane hydraulicznie |  |
|  | spust wód nadosadowych |  |
|  | Instalacja ssąca: |
|  | pompa próżniowa wydajność min. 1600 m3/h |  |
|  | ciśnienie ssania min. 0,95 bar |  |
|  | ciśnienie tłoczenia min. 0,5 bar |  |
|  | smarowanie automatyczne |  |
|  | napęd od niezależnej przystawki odbioru mocy typu NMV |  |
|  | chłodzenie pompy |  |
|  | sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w przypadku przegrzania pompy |  |
|  | zawór kulowo-pływakowy nierdzewny |  |
|  | bezpiecznik z pływakiem kulowym |  |
|  | kurek spustowy |  |
|  | inżektor umożliwiający zasysanie wody i/lub osadów z głębokości co najmniej 15 m poniżej poziomu terenu |  |
|  | filtr powietrza z łatwo wymienialnym nierdzewnym wkładem filtra |  |
|  | przewody ssące DN 125 |  |
|  | przed pompą wyciszenie z drzwiami z aluminium (wyłożone matą wygłuszającą i zamykane na klucz) |  |
|  | licznik godzin pracy pompy umieszczony w szafce sterowniczej |  |
|  | pompa zabudowana tak aby była możliwość wymiany elementów eksploatacyjnych i regulacji |  |
|  | Instalacja ciśnieniowa: |
|  | wydajność min. 350 l/min |  |
|  | ciśnienie min. 200 bar |  |
|  | płynna regulacja ciśnienia i wydatku |  |
|  | napęd od niezależnej od skrzyni biegów przystawki odbioru mocy typu NMV |  |
|  | osłona części wirujących |  |
|  | zabezpieczenie pompy przed przeciążeniem |  |
|  | licznik pracy pompy w szafce sterowniczej |  |
|  | przed pompą wyciszenie z drzwiami z aluminium (wyłożone matą wygłuszającą i zamykane na klucz) |  |
|  | pompa zabudowana tak aby była możliwość wymiany elementów eksploatacyjnych i regulacji |  |
|  | smarowanie automatyczne |  |
|  | średnica węża ciśnieniowego DN 25 |  |
|  | Kołowrót wysokociśnieniowy, ciśnieniowy: |
|  | odchylany o 180° |  |
|  | napęd hydrauliczny umożliwiający płynną regulację prędkości posuwu w obu kierunkach |  |
|  | z hamulcem hydraulicznym |  |
|  | ze sprzęgłem jednokierunkowym |  |
|  | z wężem ciśnieniowym o średnicy DN 25 i długości min. 120 metrów |  |
|  | rynna pod kołowrotem po której ścieka woda spływająca z nawijanego na kołowrót węża |  |
|  | kołowrót obudowany |  |
|  | kołowrót wyposażony w automatyczną prowadnicę węża ułatwiającą jego równomierne nawijanie |  |
|  | licznik posuwu węża ciśnieniowego DN 25 w kanale z wyświetlaczem w szafce sterowniczej wyposażony w licznik metrów węża w kanale, zapis do pamięci ostatnich min. 20 czyszczonych odcinków z wyświetlaniem poszczególnych odcinków oraz wydajnością w metrach, wyświetlanie wydajności dziennej w metrach, wyświetlanie łącznej długości wyczyszczonych odcinków |  |
|  | w przypadku zablokowania zaklinowania dyszy w kanale obroty pompy ciśnieniowej redukowane są automatycznie |  |
|  | Kołowrót mały: |
|  | zabudowany z tyłu pojazdu |  |
|  | uruchamiany hydraulicznie |  |
|  | automatyczne nawijanie i układanie |  |
|  | wąż DN 13 mm długość min. 80 m |  |
|  | wyposażony w pistolet wodny ze złączem obrotowym |  |
|  | uchwyt na pistolet przy kołowrocie |  |
|  | obudowa kołowrotu |  |
|  | sygnalizacja braku wody w zbiorniku akustyczna (sygnał dźwiękowy) i optyczna (pulsujące światło) w szafce sterowniczej wraz z automatycznym wyłączeniem pompy przy zbyt małej ilości wody |  |
|  | Szafka sterownicza: |
|  | zabezpieczona przed wodą, zamykana, oświetlona i ogrzewana, umieszczona z tyłu pojazdu (opis w języku polskim) |  |
|  | obudowa szafki wykonana ze stali szlachetnej |  |
|  | szafka wyposażona we wszystkie niezbędne elementy do obsługi pojazdu, wskazująca min.: ciśnienie wody, stan napełnienia komory wodnej, próżnię, ciśnienie pompy recyklingu, ciśnienie oleju hydraulicznego, obroty silnika, godziny pracy pompy ssącej i ciśnieniowej, godziny pracy przystawki mocy |  |
|  | przy kołowrocie ciśnieniowym panel sterowniczy a także wyświetlacz licznika metrów węża DN 25 |  |
|  | dodatkowo bezprzewodowe zdalne sterowanie o zasięgu min. 120 m, wyposażone minimum w funkcje: pompa ssąca włącz/wyłącz zawór 4-drożny ssanie-wyrównanie-ciśnienie sterowanie obrotami silnika wąż ssący otwórz/zamknij wąż ssący rozwiń/zwiń wysięgnik wysuń/wsuń wysięgnik obrót lewo/prawo kołowrót węża DN 25 otwórz/zamknij, rozwiń/zwiń, bieg wolny włącz/wyłącz kołowrót węża DN 13 otwórz/zamknij, rozwiń/zwiń, bieg wolny włącz/wyłącz obroty kołowrotów szybkie/wolne, prawo/lewo wyłącznik awaryjny |  |
|  | wszystkie funkcje zabudowy sterowane z wykorzystaniem magistrali komunikacyjnej, łączącej w funkcjonalną całość podwozie i zabudowę |  |
|  | automatyczne, sekwencyjne sterowanie podstawowymi funkcjami zabudowy z dostosowaniem pracy silnika do aktualnych zadań |  |
|  | System odzysku wody: |
|  | system ma być w pełni zautomatyzowany, prosty w obsłudze, przy ciągłej pracy możliwy do całkowitego odłączenia |  |
|  | wyposażony w separatory, filtry, pompę do recyklingu (obudowa pompy recyklingu ze stali nierdzewnej lub z żeliwa) |  |
|  | pompa recyklingu zabezpieczona przed pracą na sucho (czujnik ciśnienia, sygnalizator świetlny, automatyczne wyłączenie pompy w przypadku spadku ciśnienia |  |
|  | system ma służyć do ciągłego odwadniania szlamu (również podczas ssania) i czyszczenia odzyskanej wody |  |
|  | sterowanie systemem odzysku wody, wszelkie włączniki w szafce sterowniczej |  |
|  | instalacja hydrauliczna napędzająca pompę recyklingu ma zapewnić stałą pracę urządzeń bez zmiany obrotów silnika (brak wpływu uruchomienia dodatkowych funkcji hydraulicznych na pracę pompy) |  |
|  | woda uzyskana z systemu recyklingu może posiadać frakcję o maksymalnej wielkości do 100 µm |  |
|  | dodatkowo funkcja wykorzystania pompy recyklingu jako przepompowni – wyjście na węże DN 125 |  |
|  | Ogrzewanie zimowe: |
|  | Ogrzewanie powietrzne |  |
|  | ma zapewnić ciągłą pracę pojazdu przy temperaturze co najmniej -15°C |  |
|  | Informacje dodatkowe: |
|  | po obu stronach zbiornika długie, zamykane szafki na węże i narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej (wyłożone matami z PVC), klapy otwierane do góry zabezpieczone siłownikami |  |
|  | szafki narzędziowe wykonane ze stali nierdzewnej z matami PVC |  |
|  | skrzynka ze stali nierdzewnej na odpady |  |
|  | skrzynka ze stali nierdzewnej na dysze |  |
|  | z tyłu pojazdu światła ostrzegawcze – zabezpieczone kratką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi: 2 pomarańczowe światła ostrzegawcze LED (kogut) |  |
|  | z tyłu zbiornika przenośny halogen do oświetlenia miejsca pracy operatorów, zamontowany na obrotowym uchwycie z kablem min. 5 m oraz gniazdkiem wtykowym +bęben z kablem min. 15 m |  |
|  | kamera najazdowa (kamera cofania) z kolorowym monitorem min. 7” umieszczonym w kabinie kierowcy |  |
|  | błotniki kół tylnych z chlapaczami z PVC |  |
|  | hydrauliczna winda do podnoszenia włazów i pokryw studzienek zamontowana z tyłu pojazdu |  |
|  | wciągarka linowa udźwig 250 kg, ze zintegrowanym prowadzeniem liny, długość liny min. 16 m, lina z wtłoczonym karabińczykiem, sterowanie za pomocą centralnego panelu sterowania oraz pilota sterowania bezprzewodowego; wciągarka zamontowana w sposób umożliwiający wyciagnięcie podnoszonego elementu na wysokość min. 1,5 m ponad poziom terenu, z możliwością wprowadzenia liny pionowo, osiowo do studni |  |
|  | żółto-czerwone oznaczenia ostrzegawcze zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce |  |
|  | oświetlenia zabudowy lampami LED min. 2 szt. |  |
|  | imadło do zmiany dysz wysuwane z boku zabudowy |  |
|  | instalacja sanitarna z czystą ciepłą wodą (punkt sanitarny dla obsługi) |  |
|  | bęben z linką min. 15 m do zawieszenia dolnej prowadnicy węża w kanale przy kołowrocie ciśnieniowym |  |
|  | zabudowa i wyposażenie oznaczone znakiem CE (Conformité Européenne) |  |
|  | urządzenie zabezpieczone przed uruchomieniem przez osoby postronne nieupoważnione do obsługi |  |
|  | urządzenie wyposażone w wyłączniki awaryjne w newralgicznych punktach |  |
|  | urządzenie wyposażone w system powodujący wyłączenie urządzenia przy jego przeciążeniu |  |
|  | wyposażenie dodatkowe: dysza czyszcząca dla węża DN 13 dla średnic do DN 150 – szt.1 dysza stożkowa dla węża DN 13 dla średnic od DN 50 – szt.1 dysza stożkowa dla węża DN 25 dla średnic do DN 150 – szt.1 dysza kombinowana granat-bomba dla węża DN 25 dla średnic od DN 200 do 600 – szt.1 górna i dolna prowadnica do węża DN 25 w kanale (górna nakładka, dolna „banan”) – komplet wąż do napełnienia zbiornika wodą DN 50 – min. 10m duża i mała prowadnica z rolkami („banan”) drabina min 3 m z mocowaniem, wykonana z materiału lekkiego, odpornego na warunki atmosferyczne, umożliwiająca jej łatwy montaż/demontaż kratki ochronne na światła przód i tył pojazdu węże ciśnieniowe DN 13 i DN 25 ze splotem kevlarowym |  |
|  | średnice węży podane jako średnice nominalne (wewnętrzne) |  |
|  | pojazd zgodny z przepisami obowiązującymi w Polsce dotyczącymi ochrony środowiska, BHP i ustawy Prawo o ruchu drogowym |  |
|  | całość wyposażenia pojazdu umieszczona w dedykowanych szafkach lub schowkach |  |
|  | wymiary kompletnego pojazdu po zabudowie: wysokość maksymalna 3,7 m długość maksymalna 11,0 m szerokość maksymalna 2,5 m |  |
|  | Powłoka lakiernicza: |
|  | powłoka lakiernicza zabudowy min. 5 warstw |  |
|  | wszystkie części lakierowane indywidualnie przed montażem końcowym |  |
|  | elementy ze stali szlachetnej piaskowane, nielakierowane |  |
|  | całość pojazdu maksymalnie w dwóch kolorach z pośród następujących: biały, pomarańczowy, niebieski, ciemny szary/czarny |  |
|  | za zgodą zamawiającego wstawki z innych kolorów |  |
|  | układ kolorów do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  |
|  | podwozie lakierowane fabrycznie przez producenta |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Wyposażenie |
|  | wciągarka ewakuacyjna – trójnóg ratowniczy: statyw bezpieczeństwa aluminiowy, nośność min. 500 kg, siła zrywająca min. 22 kN, wersja z łańcuchem lub taśmą masa max. 20 kg wysokość robocza 130-250 cm średnica okręgu nad którym można rozstawić statyw 150-240 cm |  |
|  | wciągarka ewakuacyjna – urządzenie podnosząco-opuszczające automatyczny hamulec lina min. 20 m masa max. 15 kg obciążenie robocze min.180 kg siła zrywająca min. 18 kN urządzenie zgodne z normą 1496 Klasa B |  |
|  | szelki bezpieczeństwa i linka pomocnicza szelki bezpieczeństwa wykonane z taśmy poliestrowej, rozmiar średni tylna klamra zaczepowa i pętle zaczepu piersiowego podkładki na barki i uda regulacja pasów pas w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi automatyczne klamry łączno-regulacyjne linka pomocnicza wykonana z poliamidu długości min. 20 m na jednym końcu linki zatrzaśnik stalowy z automatyczną blokadą, drugi koniec zakończony pętlą |  |
|  | 4 komplety kombinezonu ochronnego przeciwbryzgowego – rozmiar uniwersalny |  |
|  | Dokumenty: |
|  | wszystkie dokumenty w języku polskim |  |
|  | świadectwa zgodności CE |  |
|  | karta gwarancyjna |  |
|  | instrukcja obsługi (dokumentacja techniczno-ruchowa) |  |
|  | certyfikaty i zaświadczenia dotyczące zabudowy |  |
|  | dokumenty rejestracyjne |  |
|  | wykaz części zamiennych |  |
|  | karta przebiegu pojazdu |  |
| UWAGA: Ww. zestaw minimalnych parametrów jakościowych należy rozumieć jako minimalny. Oferowany pojazd musi być kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, tj. udrażnianiu, z odzyskiem wody, systemów kanalizacji oraz usuwaniu złóż filtracyjnych. |

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/5/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

58–200 Dzierżoniów

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że:

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/5/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

58–200 Dzierżoniów

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że:

Nie podlegam(y) wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami).

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/5/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

58-200 Dzierżoniów

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że:

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

| L.p. | Wykaz wykonanych głównych dostaw (z podaniem ich przedmiotu) | Wartość dostawy | Data wykonania | Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załączniki :

……… egz. dowodów, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Opisanie przedmiotu dostawy powinno być sporządzone w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, czy wskazana dostawa potwierdza spełnianie przez Wykonawcę opisanego, przez Zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu.

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

ZobowiązaniE podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/5/2014

Stosownie do treści art. 26, ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), ja ……………………………………………….. (imię i nazwisko) upoważniony do reprezentowania …...…………………………………………… (nazwa podmiotu/ów) zobowiązuję się do oddania Wykonawcy/om…………………………….. ………………………………………………………… (nazwa i adres/y Wykonawcy/ów) do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów w zakresie1:

- wiedzy i doświadczenia,

- potencjału technicznego,

- osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- zdolności finansowych

w zakresie ………………………………………………… (podać dokładny zakres zobowiązania) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania podmiotu/ów

INFORMACJA

o grupie kapitałowej, jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności informuję, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania podmiotu/ów

INFORMACJA

o grupie kapitałowej, jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej,

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności informuję, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania podmiotu/ów

TABELA CENY

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/5/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

58-200 Dzierżoniów

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Tabela Ceny:

| L.p. | Element przedmiotu zamówienia | Cena | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLN |  | PLN |
| 1 | Pojazd specjalistyczny do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych |  | 1 kpl. |  |
| 2 | Szkolenie obsługi – do 15 osób |  | 1 grupa |  |
| 3 | Serwis w okresie gwarancyjnym – za każde 3 miesiące |  | 12 okresów |  |
| RAZEM NETTO |  |
| PODATEK VAT …% |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

# Footnotes

* Wykonawca skreśla niepotrzebne

* Wykonawca skreśla niepotrzebne

Europejski standard emisji spalin określa w szczególności maksymalne emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów

przeliczalne na zużycie energii zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych:

wielkość zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych

wielkość zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych

wg PN-EN 10020:2003

wg PN-EN 10020:2003

# Text boxes

Pieczęć wykonawcy

Pieczęć wykonawcy